## Slide 1: 二輪倒立振子型移動体の走行および姿勢制御に関する研究 ～階段状障害物の走破～
徳田研究室
小畠 大輝
年藤 捺紀

## Slide 2: 発表の流れ
研究概要
コースの説明（Ｒコース）
ショートカット
階段での動作
ガレージでの動作
成功率
大会の成績
まとめ

## Slide 3: 研究概要
組み込みシステムにおけるプログラミングでは
外的要因による誤差やエラーを考慮する必要がある
技術者には問題発見力や問題解決力が求められるが、組み込みシステムにおける情報系の学習は多くない
LEGO MindStormsを通して
問題発見力や問題解決力の向上を図る

## Slide 4: コースの説明（Rコース）
STRAT
GATE
GOAL
階段
ガレージ

## Slide 5: ショートカット
御当地の名産品の置物や
スポンサーの看板

## Slide 6: ショートカットを実現するための機能
自己位置推定法（オドメトリ）
エンコーダーなどの内界センサを利用して現在位
置を推定する手法
本研究ではエンコーダーを使い両輪のタイヤから
回転角を取得し，その回転角を利用して現在位置
を推定する

## Slide 7: ショートカットを実現するための機能
自己位置推定法（オドメトリ）
コース全体の左下を原点とし，Rコーススタート
地点における座標値を与える
(x,y,θ) = (2892, 500,270)
(x,y,θ) = (2892,1000,270)
(x,y,θ) = (2892,1500,270)
(x,y,θ) = (2892,2000,270)
(x,y,θ) = (2892,2500,270)
(x,y,θ) = (2892, 3000,270)

## Slide 8: ショートカットを実現するための機能
(x,y,θ) = (2892, 100,270)
自己位置推定法（オドメトリ）
走行を開始すると，走行制御のループ内で自己
位置の更新，及び補正を行う
(x,y,θ) = (2892, 500,270)
(x,y,θ) = (2892,1000,270)
(x,y,θ) = (2892,1500,270)
(x,y,θ) = (2892,2000,270)
(x,y,θ) = (2892,2500,270)
(x,y,θ) = (2892, 3000,270)

## Slide 9: ショートカットを実現するための機能
自己位置推定法（オドメトリ）
GATEを超えた段階で方向転換し前進する
目標地点に辿り着くと置物や看板等に当たらない
よう角度を変えて前進する
(x,y,θ) = (2592,1000,370)
(x,y,θ) = (2892, 500,370)
(x,y,θ) = (2892, 100,450)

## Slide 10: ショートカットを実現するための機能
自己位置推定法（オドメトリ）
再びラインを見つけた段階でショートカットは
成功となる
(x,y,θ) = (2592,1000,370)

## Slide 11: デモプレイ（ショートカット）

## Slide 12: 階段での動作
１．灰色のマーカーをカラーセンサーで検知する
２．急加速により段差を乗り上げ１段目へ上る
３．１段目半ばで３６０°旋回を行う
４．再び急加速により２つ目の段差を乗り上げ２段目へ上る
５．２段目半ばで３６０°旋回を行う
６．２段目を降り，ライントレース走行を再開する
※ 各動作の途中で脱輪してはならない

## Slide 13: 階段での動作
階段の検知
階段手前にはライン上に
灰色のマーカーが存在する
黒色のラインと灰色のマーカーでは
輝度に差が生じるため，その差を
カラーセンサによって検出することにより
階段の手前にいるということを認識させる

## Slide 14: 階段での動作
階段の検知
また，外乱やセンサの不具合などにより
正常にマーカーを検知できなかった場合に備え，
車輪の回転角からマーカーのおおよその位置を
把握し，振る舞いを変えるといったような
対策をしている

## Slide 15: 階段での動作
段差の攻略
段差に乗り上げるとき，車体は不安定になる
そこで移動体の前進速度を上げ，一瞬で
乗り上げることで車体が不安定になる時間を
極限まで短縮し，段差の攻略を行った

## Slide 16: 階段での動作
階段上での旋回
格段で旋回を行うとき，階段の中央で
旋回を行わなければ脱輪してしまう可能性が高い
その対処法としてショートカットでも
使用した自己位置推定法を用いて
移動体を階段の中央まで走行させ，
脱輪する可能性を低くした

## Slide 17: ガレージでの動作
１．灰色のマーカーをカラーセンサーで検知する
２．ガレージまで直進する
３．ガレージの中に移動体が完全に収まったら，
尻尾を出し停止する
※ ガレージに触れてはいけない
直進
マーカー
直進
ガレージ

## Slide 18: ガレージでの動作
ガレージ内での停車
ガレージ内に移動体が完全に入った状態で
停車させなければならない
そこで，車輪の回転角を用いて移動体が
完全にガレージ内に入るようにし，
入ったところで尻尾を出して停車する

## Slide 19: デモプレイ（全体）

## Slide 20: 成功率
１０回走行させた結果
中間発表までの階段の成功率→約２０％
旋回をした後，ラインからずれてしまい脱輪していた
現在の成功率→約７０％
旋回スピードを調整し，ラインずれを無くした
ショートカットの成功率→約５０％

## Slide 21: 大会の成績
走行・モデル共に全部で１６チーム
走行：９位
モデル審査：２位
総合：４位
６高専チームでの比較：
走行：３位
モデル審査：２位
総合：３位
ＥＴロボコン２０１６に出場した結果：

## Slide 22: まとめ
研究の目的
① 問題発見力や問題解決力を身に着ける
② UMLやプログラミング技術の向上
①は，階段の難所の成功率が中間発表以降も改善できたように，現状の問題を見つけ，解決する能力がある程度身についたと思われる。
②は，外部での評価においても，好評価を得た。

## Slide 23
ご清聴ありがとうございました